Технические требования к помещению, в котором устанавливается солярий

(все указанные требования должны быть соблюдены непосредственно перед установкой данного оборудования)

Требования к помещению

Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для проноса аппарата в помещение. Ширина коридора должна быть не менее 1,5 м, потолок коридора не менее 2,3 м, проемы двери не менее 2м*0,6м.

Размеры помещения должны быть не менее чем на 150 см  на 250 см.

Для горизонтальных соляриев потолок не ниже 2 м, для вертикальных расстояние между верхней частью солярия и потолком должно составлять не менее 30 см

Солярии не рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Пол (площадь, занимаемая солярием), должен быть ровным.

Электроподготовка

Проводится специалистами обслуживающими данный объект и имеющими допуск на обслуживание электросетей. Необходимо:

• Провести отдельный мягкий 5-ти жильный медный кабель сечением 4 мм2 в зависимости

от модели солярия от электрощита к месту установки;

• Установить отдельный трехфазный автомат включения солярия, рассчитанный на силу тока

согласно оригинальной инструкции производителя для данного солярия;

• Рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) номиналом - ток утечки 0.03А

Обеспечить заземление оборудования;

• Установить комплект «розетка-вилка» на 16А или 32А (определяется моделью солярия);

• Обеспечить подачу напряжения 380В, трехфазного тока 16-25А

• При подключении выносного пульта администратора проложить UTP кабель на 4 пары (витая пара) от места установки солярия до стойки администратора.

• При комплектации солярия музыкальными колонками провести акустический кабель от места установки солярия до музыкального центра.

Потребляемая мощность солярия от 7,9 до 12 Квт.

Подготовка вентиляции

Необходимо обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию с выводом теплого воздуха на улицу, исходя из производительности системы вентиляции солярия и его мощности (от 1000 до 2600 м3/ч).